## Slide 1
无人机系统的设计与综合
无人机系统工程应用
  第 5 讲

## Slide 2
内容提要
  飞行器设计
  动力系统设计
  飞控系统设计
  通讯与作业系统设计
  地面站设计
  课堂作业

## Slide 3
飞行器设计
选择机型
长距离/长航时/大载荷/高稳定性
固定翼
中距离/中航时/中载荷/垂直起降
直升机
短距离/短航时/小载荷/垂直起降
超适应性/超稳定性
多旋翼

## Slide 4
固定翼
飞行器布局
翼展
翼型
展弦比
飞行重量
拉重比
重心/升力中心
常规布局/三角翼/V尾/鸭式/双尾撑/
上中下翼/单双翼/各舵面布局…
长航时->大翼展 灵巧性->小翼展
大载荷->大翼展 小载荷->小翼展
长航时->平凸/凹凸翼 灵巧性->双凸翼/对称翼
CLARK Y翼型及其变体最常用
长航时->大展弦比 灵巧性->小展弦比
中值展弦比通常为5
飞重越大，飞机尺寸越大，灵活性越差
拉重比越大，动力性越强，无人机拉重比通常大于1
重心通常位于机翼前缘向后27%~33%处
重心和升力中心极大影响飞行稳定性
飞行器设计

## Slide 5
直升机
飞行器布局
旋翼长
翼型
桨叶数
飞行重量
总距
重心/升力中心
常规布局/共轴双桨/纵列双旋翼…
贝尔结构/希拉结构/贝尔希拉混合结构
长航时->大翼展 灵巧性->小翼展
大载荷->大翼展 小载荷->小翼展
长航时->平凸/凹凸翼 灵巧性->双凸翼/对称翼
大载荷->多桨叶 小载荷->双桨叶
2~4叶桨最常见
飞重越大，飞机尺寸越大
高灵活性->总距范围大 通常为-6度~+12度
重心通常位于旋翼主轴附近
飞行器设计

## Slide 6
多旋翼
飞行器设计
飞行器布局
飞行臂长
桨距
桨叶
飞行重量
便携性
重心/升力中心
双旋翼/三旋翼/V四旋翼/六旋翼/八旋翼
Y型/十字型/X型布局…
大载荷->大臂长 小载荷->小臂长
稳定性->大臂长 灵活性->小臂长
稳定性->固定桨距 灵巧性->可变桨距
简易性->固定桨距 高控制要求->可变桨距
长航时->大尺寸桨 灵巧性->小尺寸桨
低转速->高硬度桨 高转速->低硬度桨
飞重越大，多旋翼尺寸越大，灵活性越差
通常飞行臂为可折叠式，有些桨叶也可折叠
重心通常位于多旋翼几何中心附近

## Slide 7
内容提要
  飞行器设计
  动力系统设计
  飞控系统设计
  通讯与作业系统设计
  地面站设计
  课堂作业

## Slide 8
动力系统设计
动力系统的设计流程

## Slide 9
动力系统设计
选择动力类型
长距离/长航时/大载荷/高海拔
低响应/高稳定性
油动
短距离/短航时/小载荷/低海拔
高响应/高灵敏性
电动
混合
中距离/中航时/中载荷/低海拔
高响应/高灵敏性

## Slide 10
动力系统设计
燃油动力系统
燃油机类型
汽缸数
汽缸排列
容积/排量
重量
冲程
油耗
航空煤油/汽油/甲醇/混合
大载荷->多缸 小载荷->单缸或双缸
小振动->多缸 抗振->单缸
高扭力->直列 高转速->星型
小振动->对称 综合->V型串列
大马力->大排量 大尺寸->大排量 稳定->大排量
小马力->小排量 小尺寸->小排量 经济->小排量
马力越大，重量越大，油耗越大，飞重越大
分为2冲程和4冲程，2冲程马力大油耗大，但稳定性差
4冲程稳定性好，油耗低，但马力没有同级别2冲程大
通常马力越大，油耗越大；汽缸数越多，油耗越大

## Slide 11
动力系统设计
电动动力系统 – 电机
电机类型
电机级别
KV 值
轴径
轴长
功率
耐压
有刷电机/无刷电机；直流电机/交流电机
内转子/外转子…
通常以定子的直径和高度表示，如 4725
定子越大，马力越大；定子越扁，扭力越大
每 V 驱动电压可获得的转速（rpm）
分为内轴径和外轴径，通常为变径轴
内轴径大，外轴径小，中间用圆滑斜坡过渡
分为总轴长和出轴长，出轴长为露出电机外面的轴长
分为平均功率和峰值功率。平均功率为可持续工作的功率值，峰值功率通常为仅维持2s的突击功率
通常标定为工作电压范围，以 nS 标记，表示支持几串锂电池供电（每S为4.2v满电,3.7v标称）

## Slide 12
动力系统设计
电动动力系统 – 电调
电调类型
支持电压
支持电流
重量
尺寸
功能
定速
有刷电调/无刷电调；直流电调/交流电调
普通电调/水冷电调；单向电调/双向电调…
通常标定为持续耐流级别，以A为单位
辅以标定峰值耐流级别，以2s耐流为准
通常级别越大的电调越重，但也受设计、封装及
外壳等的影响
以长x宽x高记，通常级别越大的电调尺寸越大，跟设计有关
如设置功能、刹车功能、缓启动功能、油门行程标定、
电机进角、驱动频率、各种保护功能、报警功能等
通常用于直升机系统，在负载变化的情况下，始终保持电机输出转速在设定值不变
通常标定为工作电压范围，以 nS 标记，表示支持几串锂电池供电（每S为4.2v满电,3.7v标称）

## Slide 13
动力系统设计
电动动力系统 – 电池
电池类型
输出电压
输出电流
容量
重量
尺寸
放电曲线
锂离子电池/锂聚合物电池/镍铬电池/镍氢电池
锂铁电池/铅酸电池/太阳能电池…
通常标定为持续输出电流和峰值输出电流(2s)
锂电池通常以 nC 表示（C表示电池容量）
通常以 mAh 标识，表示电池以该数值放电，可持续多少小时
输出电压越高、输出电流越大、容量越高的电池越重
电池容量耗散周期内，保持放电电流不变时，
电池输出电压的衰减曲线。锂电池具有良好
的放电曲线，在容量耗尽前其输出电压衰减较小
电池所能提供的输出压数值。锂电池通常以nS表示
（每S为4.2v满电,3.7v标称）
以长x宽x高记，通常级别越大的电池尺寸越大，
具体形状跟设计有关，锂电池可定制规格尺寸

## Slide 14
动力系统设计
混合动力系统
混合类型
动力匹配
有效飞重
续航时间
切换方式
系统影响
冗余能力
油电混合/油油混合/电电混合…
通常为油电混合，电动输出
指实际驱动无人机飞行的那部分重量
非有效飞重越低越好，如给电池充电的发动机和燃油重量
以混合动力系统工作时，比单一动力多出的飞行时间。该时间必须为正才有意义
持续双模/持续单模/双模切换…
当某一动力模式实效时，
无人机是否还能维持飞行
发动机给电池进行充电，功率应满足电池的规格
电池在充放电过程中，应满足无人机的飞行需求
采用混合动力系统后，对无人机稳定性、飞控、任务遂行、保障维护等在多大程度上产生了影响

## Slide 15
内容提要
  飞行器设计
  动力系统设计
  飞控系统设计
  通讯与作业系统设计
  地面站设计
  课堂作业

## Slide 16
飞控系统设计
飞控系统的设计流程

## Slide 17
飞控系统设计
APM
APM( Ardupilot)
基于Arduino的开源飞控，2007年推出。支持固定翼、直升机、多旋翼和无人驾驶车
通过开源软件Mission Planner可以配置APM，接收并显示传感器的数据，并进行任务规划。APM2.5和2.6是最终版本
APM飞控可完成：
自主起降、自主航线飞行、定高、定点、增稳、回家等自动飞行功能。可连接超声波和光流传感器实现室内定点、定高飞行
主控芯片：AVR1280/2560
控制律：串级PID

## Slide 18
飞控系统设计
Pixhawk
PixHawk
2014年新推出，是PX4的升级，可兼容APM固件和地面站。内置2套IMU惯性单元，互为补充校正，并可连接一主一备两套GPS传感器
PixHawk使用最先进的定高算法，可仅凭气压计将无人机高度固定在1米以内。支持固定翼、直升机、多旋翼机型
主控芯片：STM32F427/168Mhz
IMU: MPU6000/磁力计/气压计
控制律：串级PID
PixHawk集成了电子地图，并开放几百项参数供无人机使用者调整。功能包括自主航线飞行、自动起降
定点定高飞行、自动返回、备份系统自动切换等。

## Slide 19
飞控系统设计
Zero
Zero
主控芯片：STM32 M3系列
IMU: MPU6000/磁力计/气压计
控制律：不详
零度飞控具备所有多旋翼飞控系统的主要功能，如：自主起飞降落、定点悬停、空中路点规划、失控保护、回家等。某些高端产品具备视觉捕获、目标自动跟踪等功能
国内与Dji公司竞争的消费级无人机品牌，主要用于多旋翼飞行器。近期专注于视觉处理及SLAM技术
代表作GEMINI飞控集成两套独立工作的控制器，提供冗余控制。YS-X4-V2飞控采用集成一体化设计，将所有设备都集中到一片PCB板上，缩减了空间和重量

## Slide 20
飞控系统设计
Dji
Dji
近年消费级无人机行业中的热点，主要用于多旋翼和直升机飞行器。高级版本内置2套IMU惯性单元，互为补充校正。A3飞控提供Dji Onboard SDK和Dji Mobile SDK 支持二次开发
主控芯片：STM32 M3/M4系列
IMU: MPU6000/磁力计/气压计
控制律：非线性控制（不详）
具有丰富的且性能卓越的功能和性能，如极其优秀的定点悬停、自主起飞降落、路点飞行、任务规划、自动避障、协同自稳云台、多传感器、初级AI、禁飞区管理等

## Slide 21
飞控系统设计
控制对象建模

## Slide 22
飞控系统设计
控制律设计

## Slide 23
飞控系统设计
IMU
INVENSENSE公司的IMU系列产品
MPU6000
MEMS数字式IMU
SPI通讯，6轴陀螺仪/加速度计，带DMP
MPU6050
MEMS数字式IMU
IIC通讯，6轴陀螺仪/加速度计，带DMP
MPU9250
MEMS数字式IMU
IIC通讯，9轴陀螺仪/加速度计/地磁仪
ICM20602/ak8975/spl06-001
MEMS数字式IMU
SPI/IIC通讯
9轴陀螺仪/加速度计/地磁仪
带气压计

## Slide 24
内容提要
  飞行器设计
  动力系统设计
  飞控系统设计
  通讯与作业系统设计
  地面站设计
  课堂作业

## Slide 25
通讯与作业系统设计
通讯系统设计
通讯类型
通讯方式
通讯频段
通道数
供电方式
重量
地面设备
遥控系统/数字图传系统/无线增程系统
PCM 36M/72M、2.4G、5.8G…
遥控系统：18通道
数字图传系统：3通道
独立供电/锂电池、动力电池接BEC供电/锂电池
遥控发射机/图传接收装置/功率增程发射器
无线电/卫星/微波/红外/声控…
重量越轻越好，属于无效飞行重量，必要时去掉外壳
无线增程系统：单通道

## Slide 26
航拍系统设计
先确定是否需要云台的支持，通常都需要云台系统
如果需要云台系统，确定所需的自由度
确定航拍设备的参数及功能
确定航拍设备与云台的匹配
确认航拍系统的重量
通讯与作业系统设计

## Slide 27
喷淋系统设计
先确定喷淋的药液容积和重量
尽量将药桶放置于无人机重心附近，对称放置
设计喷淋挂架机构
确认喷淋系统不会影响无人机飞行和安全
设计喷淋作动机构，分配遥控通道
执行地面测试以确认系统工作正常
飞行测试
通讯与作业系统设计

## Slide 28
投掷与抓取系统设计
根据任务需求，确定有否可用的成品装置
若无成品，自行设计作业机构
设计防误触发装置
分配遥控通道
地面测试作业系统工作
飞行测试
通讯与作业系统设计

## Slide 29
发射系统设计
设计作动及点火机构
设计防触发装置
设计作动及点火时序
分配遥控通道
地面测试作业系统工作
飞行测试
通讯与作业系统设计

## Slide 30
内容提要
  飞行器设计
  动力系统设计
  飞控系统设计
  通讯与作业系统设计
  地面站设计
  课堂作业

## Slide 31
地面站设计
地面站系统的设计流程

## Slide 32
地面站设计
地面站功能设计
操控功能
通讯方式
通讯频段
数传电台
信息监视
作业系统作动
一键放弃
手动遥控/遥控通道/叠加控制/切换控制
433MHz/2.4G/5.8G/甚高频…
信道数/传输速度/信道容量/容错率/重量/最长工作时间
姿态/速度/位置/高度/电量/飞行时间/航路点/飞行轨迹
各系统作动位置/第一人称视角/其他视角/油量/传感器数据…
Abort Mission放弃任务回家/就近降落/自毁
无线电/卫星/中继/手机网络…
作业系统实时控制/故障报告/系统复位

## Slide 33
地面站设计
常用的地面站配置
大屏幕监视飞行态势
详细的无人机状态信息
随手可触及的操控设备
实时的数据链系统
多屏显示系统
数据记录与分析系统
多机协同系统

## Slide 34
地面站设计
Mission Planner
MissionPlanner是一个为APM飞控而生的开源地面站软件，由Michael Oborne于2010年发布，使用C#编写，只能在windows下运行
在操作无人机的时候同时监测它的状态
在FPV模式下操纵无人机
和PC上的飞行模拟器软件进行交互，实现无人机的半实物仿真
在Google或者其它地图上进行点击式的飞行路径规划设置，并将自动航线飞行任务上传至飞控

## Slide 35
地面站设计
DJI GS PRO
Dji GS Pro是大疆公司为其航拍产品开发的地面站软件系统，具备虚拟围栏、测绘航拍和航线规划等功能，主要适用于无人机航拍作业。
虚拟围栏，限制无人机的区域、高度、速度
在制定区域内自动生成飞行路径
自定义航路点，并为每个路点设置高度/航向/云台控制/其他作业
智能跟随智能避障
兴趣点环绕
实时镜头画面监视
云台镜头自动对准

## Slide 36
地面站设计
General Control Station
一款基于UAV地面站软件开发平台Control Station Studio开发的通用无人机地面站控制软件，适用于带有数传电台的多款无人机
无人机状态参数监视
无人机姿态显示
无人机高度速度显示
无人机位置显示
路径规划及航迹显示
典型飞行路径设定
路径与姿态偏差显示
舵机通道控制量显示
爬升率显示
油门位置显示
电量/油量显示
GPS信号显示
数据记录与分析

## Slide 37
内容提要
  飞行器设计
  动力系统设计
  飞控系统设计
  通讯与作业系统设计
  地面站设计
  课堂作业

## Slide 38
课堂作业
高压线电力巡线无人机
现需要设计并实现一套高压线电力巡线无人机系统，要求具有路径规划、定高飞行、视频监控、飞行数据监控、手动操控、就近迫降、自主回家功能。请同学们完成其飞行器设计、动力系统设计、飞控设计、作业系统设计及地面站系统设计。具体需求如下：
飞行器设计
给出飞行器类型、基本布局、基本尺寸、基本参数等
动力系统设计
给出动力类型、基本参数、供给方式、动力管理方式等
飞控设计
给出所采用的飞控、拟达到的功能/性能、采用的控制律等
作业系统设计
给出作业类型、所需机构、控制方式、工作方式等
地面站设计
给出所采用的地面站、软硬件设计、通讯方式、实现的功能等

## Slide 39
  本 次 课 程 结 束